附件一：

广州医科大学附属第三医院

门诊专家出诊信息显示屏项目需求

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双屏触摸终端 | 1、43寸屏： 屏类型:LED 背光 液晶屏 A 规 尺寸:43 英寸(16:9) 显示区域:698.7 (H)×393.3 (V) 分辨率:1920*1080 P 亮度:≥ 450cd/m2 对比度:≥ 5000：1 响应时间:< 5ms 刷新频率:60Hz 色彩总数:16.7M（8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号） 可视角度:水平 178 度 垂直 178 度 使用寿命:> 50000 小时 触摸技术 投射式电容技术（电容触摸屏） 响应时间:< 5ms 触摸点数:标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 触摸有效识别:> 1.5mm 通信方式 全速 USB 2.0, 理论点击次数:5000 万次以上 工作电流/电压:180Ma/DC+5V±5% 抗光干扰:阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 触摸数据输出方式:坐标输出 表面硬度:物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃 操作系统兼容性： Windows7/Windows8/CE/Mac/Android/Linux /XP 固件：可升级 驱动：免驱，即插即用 2、32寸屏： 光源类型：WLED 含LED驱动器 面板尺寸：32英寸（包含模组和背光 ）背光类型：LED背光 屏幕比例：16:09 分辨率：1920(RGB)*1080(FHD) 面板亮度：350cd/㎡ 响应时间：< 5ms 对比度：3000:1 可视角度（水平/垂直）：水平 178 度 垂直 178 度 使用寿命：> 50000 小时 3.机身设计: 用了人体工程学和美学原理设计，具有很好的美观观赏性 钣金材料 前框无锐角等安全设计，防止学生意外碰撞受伤。后壳为全金属材质或V0等级阻燃处理材质,防火防毒，轻巧坚固耐用, 优质全钢机柜，坚硬厚实，不易变形，新颖美观、尊贵；表层全部采用优质金属户外塑粉喷涂，附着力极强，防水、防锈、防腐、耐磨、防磁、防静电功能，不易沾污损坏；模块定位采用轨道拖拉式，布线规范整齐；多级分层结构，可放置多种设备 4. 主控模块1: I3 CPU、超薄主板/内存DDR3 4G内存、 硬盘：128G、千兆以太网，操作系统兼容性：Windows7/Windows8/ Windows10/Mac/Android/Linux /XP 5. 主机配置2: CPU RK3188,四核 CorteA17+GPUMailT764,Upto1.8G 内存：2GDDR3(最高支持 4G) 内置存储器： 标贴 8G 解码分辨率 支持 1080P/H.265(4K2K) 操作系统 Android4.0/5.2/6.0.1 播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式 网络支持 千兆以太网，支持 WiFi/BT4.1、无线外设扩展,4G USB2.0 接口 投标时提供产品方案设计图 中标厂商一年售后服务承诺函，本项目涉及到的所有接口费用由中标方自行承担。 | 5台 |
| 2 | 医院信息查询 | 1) 按客户需求设计个性化界面（投标时提供界面截图） 2）支持显示医院各科室情况（投标时提供界面截图） 4）支持显示各医生开诊时间、出诊情况。（投标时提供界面截图）。 5）支持显示医生简介；（投标时提供界面截图） 6）查询系统要在触摸屏上使用、要提供功能按钮、不使用鼠标。 7）支持多个用户同时访问业务系统。 8）软件查询数据响应速度不超过5秒 9）开发软件需支持Windows 7/10 10）支持不少于10个用户同时使用 11）要与医院原有网站数据库对接，支持SQL SERVER2008/MYSQL，提供管理登入界面。 13）中标厂商提供叁年售后服务承诺函，本项目涉及到的所有费用由中标方自行方承担。 | 1套 |